DISPOSITIF DE REGULATION DES EAUX DE PLUIE

Une cuve de régulation des eaux de pluie permettant de limiter le débit en cas d’orage de marque PLASTEAU, (www.plasteau.com) ou équivalent comprenant à la charge du présent lot :

-Une cuve de stockage cylindrique enterrée d’un volume de …. m³ référence ECGV…ARP  réalisée en acier chaudronné avec revêtement intérieur extérieur

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée Ø ….mm

- D’un trou d’homme  de dimension minimum 620mm x 720mm avec couvercle en aluminium vissé.

- D’une sortie haute  Ø50mm.

- En présence de nappe phréatique prévoir l’ancrage de la cuve à l’aide d’un châssis speed.

En complément de cette cuve, le kit PR08 devra être proposé afin de permettre le refoulement en sortie haute.

Le Kit PR08 comprend : 1 pompe Semisom 490 Automatique 1.1 kW mono 230V, 1 canalisation Dn50, 1 clapet anti-retour Dn50, 1 vanne ¼ de tour Dn50 (permettant le réglage du débit), 1 ensemble canalisation et raccord en PU Pression Dn50, barres de guidage et pied d’assise en composite.

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.