DISPOSITIF DE REGULATION DES EAUX DE PLUIE

Une cuve de régulation des eaux de pluie permettant de limiter le débit en cas d’orage de marque PLASTEAU, (www.plasteau.com) ou équivalent comprenant à la charge du présent lot :

-Une cuve de stockage cylindrique enterrée d’un volume de …. m³ référence ECGV…ARP  réalisée en acier chaudronné avec revêtement intérieur extérieur

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée Ø ….mm

- D’un trou d’homme  de dimension minimum 620mm x 720mm avec couvercle en aluminium vissé.

- D’une sortie haute  Ø50mm.

- En présence de nappe phréatique prévoir l’ancrage de la cuve à l’aide d’un châssis speed.

En complément de cette cuve, le kit PR08 double devra être proposé afin de permettre le refoulement en sortie haute.

Le Kit PR08 comprend : 2 pompes Semisom 490 1.1 kW mono 230V, 1 canalisation Dn50, 1 clapet anti-retour Dn50, 1 vanne ¼ de tour Dn50 (permettant le réglage du débit), 1 ensemble canalisation et raccord en PU Pression Dn50, barres de guidage et pied d’assise en composite, 1 coffret BSR 2 pompes 230V, 4/6 A, 1 armoire étanche + socle 2 pompes et 3 régulateurs de niveau à bille Microstart.

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.