DISPOSITIF DE RECUPERATION ET DE REUTILISATION DES EAUX DE PLUIE POUR INDUSTRIES ET COLLECTIVITES

Une cuve de récupération des eaux de pluie de marque PLASTEAU de type ECOGV Acier, (www.plasteau.com) ou équivalent.

Comprenant à la charge du présent lot :

Une cuve de stockage sphérique de type ECOGV enterrée d’un volume……m³ référence ECGV…….A réalisée en acier chaudronné revêtement intérieur/extérieur anti-corrosion.

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée et d’un trop plein en diamètre 200mm.

- D’un regard de visite 620mm x 720mm avec couvercle aluminium en tôle larmée sur joint d’étanchéité.

- D’un tube plongeur anti-remous.

- D’un dispositif de filtration de 1000 microns à plan incliné autonettoyant.

- D’un piquâge taraudé 2".

- D’un piquâge 1" pour bascule eau de ville.

- D’un manchon passe câbles

- Des anneaux d’ancrage.

Gestionnaire d’eau de pluie avec groupe de pompage immergé :

Groupe de pompage immergé avec système de surpression destiné à alimenter des réseaux de distribution d’eau type blocs sanitaires, station de lavage, système d’arrosage…

Ce système comprend :

- 1 pompe type PULSAR DRY 40/80M.

- 1 Kit d’aspiration avec filtre + clapet et tuyau d refoulement, l’ensemble raccordé à la pompe.

- 1 Kit bascule eau de ville comprenant 1 électrovanne 2 voies FF1", corps laiton, 2m de câble avec fiche normalisée, 1 régulateur de niveau à faible débattement avec contre poids intégré, une pris gigogne pour raccorder l’électrovanne.

- Ensemble prêt à l’emploi monté sur châssis.

- Réservoir pression 8 litres inclus.

- Mise en service du système par le fabricant.

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.