DISPOSITIF DE RECUPERATION ET DE REUTILISATION DES EAUX DE PLUIE POUR INDUSTRIES ET COLLECTIVITES

Une cuve de récupération des eaux de pluie de marque PLASTEAU de type ECOGV Polyester, (www.plasteau.com) ou équivalent comprenant à la charge du présent lot :

-Une cuve de stockage sphérique de type ECOGV enterrée d’un volume de 30 m³ référence ECGV030P  réalisée en polyester armé de fibre de verre et réalisée par enroulement filamentaire.

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée et d’un trop plein en diamètre 200mm.

- D’un collecteur regard de visite 1070mm x 880mm

- D’un tube plongeur anti-remous.

- D’un dispositif de filtration de 1000 microns à plan incliné autonettoyant.

- D’un piquâge taraudé 2".

- D’un piquâge 1" pour bascule eau de ville.

- D’un manchon passe câbles

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.