DISPOSITIF DE REGULATION DES EAUX DE PLUIE

Une cuve de régulation des eaux de pluie permettant de limiter le débit en cas d’orage de marque PLASTEAU, (www.plasteau.com) ou équivalent comprenant à la charge du présent lot :

-Une cuve de stockage enterrée d’un volume de …. m³ référence ET.…R réalisée en polyéthylène 100% recyclable.

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée Ø 110 mm

- D’un trou d’homme  de dimension minimum 560 avec couvercle anti dérapant en polyéthylène, fermeture par 1/4 de tour et vis de sécurité.

- D’une sortie basse Ø 110 mm.

- D’un trop plein d’urgence en PVC.

- En présence de nappe phréatique prévoir l’ancrage de la cuve.

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.