DISPOSITIF DE REGULATION DES EAUX DE PLUIE

Une cuve de régulation des eaux de pluie permettant de limiter le débit en cas d’orage de marque PLASTEAU, (www.plasteau.com) ou équivalent comprenant à la charge du présent lot :

-Une cuve de stockage enterrée d’un volume de 15 m³ référence ET15000RP réalisée en polyéthylène 100% recyclable.

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée Ø 110 mm

- D’un trou d’homme  de dimension minimum 560 avec couvercle anti dérapant en polyéthylène, fermeture par 1/4 de tour et vis de sécurité.

- D’une sortie haute Ø 110 mm.

- D’une pompe immergée automatique de 0.55kW mono 230 V livrée avec 5 m de câble et fiche normalisée. Marche automatique par flotteur interne,	Ø de refoulement 1"1/4.

- D’une vanne PVC ¼ de tour calibrant le débit de 0.75 à 3l/s.

- En présence de nappe phréatique prévoir l’ancrage de la cuve par sangles (réf. SA1824 en quantité de 4).

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.