DISPOSITIF DE REGULATION DES EAUX DE PLUIE

Une cuve plate de régulation sortie basse des eaux de pluie permettant de limiter le débit en cas d’orage de marque PLASTEAU, (www.plasteau.com) ou équivalent.

Comprenant à la charge du présent lot :

Une cuve plate de stockage enterrée d’un volume de …. M³ référence ETS.…R réalisée en polyéthylène 100% recyclable.

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée Ø 110 mm

- D’un trou d’homme de dimension minimum 560 avec couvercle anti dérapant en polyéthylène, fermeture par 1/4 de tour et vis de sécurité.

- D’une sortie basse Ø 110 mm.

- D’un trop plein d’urgence en PVC.

- En présence de nappe phréatique prévoir l’ancrage de la cuve.

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.