DISPOSITIF DE REGULATION DES EAUX DE PLUIE

Une cuve de régulation des eaux de pluie permettant de limiter le débit en cas d’orage de marque PLASTEAU, (www.plasteau.com) ou équivalent comprenant à la charge du présent lot :

-Une cuve de stockage cylindrique enterrée d’un volume de …. m³ référence ECGV…AR réalisée en acier chaudronné avec revêtement intérieur extérieur

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée Ø ….mm

- D’un trou d’homme  de dimension minimum 620mm x 720mm avec couvercle en aluminium vissé.

- D’une sortie basse Ø ……mm.

- D’un trop plein d’urgence en PVC.

- En présence de nappe phréatique prévoir l’ancrage de la cuve à l’aide d’un châssis speed.

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.