DISPOSITIF DE RECUPERATION ET DE REUTILISATION DES EAUX DE PLUIE POUR L’HABITAT

Une cuve de récupération des eaux de pluie de marque PLASTEAU de type PACK HABITAT, (www.plasteau.com) ou équivalent comprenant à la charge du présent lot :

-Une cuve de stockage sphérique de type ECOCITER enterrée d’un volume de …. m³ référence………….réalisée en polyéthylène rotomoulé.

Cette cuve sera équipée :

- D’une entrée et d’un trop plein en diamètre 110mm.

- D’une réhausse avec couvercle anti-dérapant diamètre de passage 640mm, fermeture par ¼ de tour et vis de sécurité.

- D’un tube plongeur anti-remous.

- D’un dispositif de filtration de 1000 microns à plan incliné autonettoyant.

- D’un système d’aspiration en 1" avec tuyau souple, flotteur clapet anti-retour et crépine

- D’un système de refoulement en 1".

- D’un raccord fileté pour la connexion de la pompe

- D’un raccord fileté pour bascule eau de ville.

- D’un manchon passe câbles

- Des anneaux d’ancrage.

- D’une plaque d’identification.

- D’une chaîne fixée à la cuve pour la manutention de la pompe.

- De 2 autocollants pictogrammes "Eau non potable"	 PVC rigide.

Détection De Niveau :

La détection de niveau permettra d’obtenir le basculement automatique du réseau eau de pluie vers le réseau eau de ville en cas de sécheresse.

- Interrupteur à flotteur pour la détection du niveau d’eau dans la cuve.

- Electrovannes pour un appoint en eau de ville.

Pompage :

- 1 pompe type DIVE1200.

- Réservoir pression 8 litres inclus.

L’unité de récupération des eaux de pluie devra être installée selon la notice de pose.